VOLUME TOTALE TRAFFICO

| TGM TOTALE (SOMMA 2 DIREZIONI) SUPERIORE A 15.000 VEICOLI |  | II |
| --- | --- | --- |
| TGM TOTALE (SOMMA 2 DIREZIONI) COMPRESO TRA 5.000 E 15.000 VEICOLI |  | TT |
| TGM TOTALE (SOMMA 2 DIREZIONI) INFERIORE A 5.000 VEICOLI |  | UU |

INCIDENZA TRAFFICO PESANTE

| TRAFFICO TIPO III TGM> 1000 E CON UNA % DI VEICOLI CON MASSA SUPERIORE A 3500 KG > 15% |  | A |
| --- | --- | --- |
| TRAFFICO TIPO II TGM> 1000 E CON UNA % DI VEICOLI CON MASSA SUPERIORE A 3500 KG COMPRESO TRA 5 % E 15% |  | B |
| TRAFFICO TIPO I TGM> 1000 E CON UNA % DI VEICOLI CON MASSA SUPERIORE A 3500 KG < 5% |  | D |
| TRAFFICO DI VEICOLI GIORNO < 1000 E CON UNA % DI VEICOLI CON MASSA SUPERIORE A 3500 KG QUALSIASI |  | E |

ANDAMENTO PLANIMETRICO

| CURVA CON RAGGIO < 100 m |  | F |
| --- | --- | --- |
| CURVA CON RAGGIO COMPRESO TRA 250 E 100 m |  | G |
| CURVA CON RAGGIO > 250 m |  | H |

ANDAMENTO ALTIMETRICO

| PENDENZA LONGITUDINALE > 12% |  | I |
| --- | --- | --- |
| PENDENZA LONGITUDINALE COMPRESO TRA 6% E 12% |  | L |
| PENDENZA LONGITUDINALE < 6% |  | M |

QUOTA ALTIMERTRICA

| QUOTA ALTIMETRICA > 1300 m slm |  | N |
| --- | --- | --- |
| QUOTA ALTIMETRICA COMPRESA TRA 750 E 300 m slm |  | O |
| QUOTA ALTIMETRICA COMPRESA TRA 0 E 750 m slm |  | P |

SCARPATA LATERALE

| SCARPATA VERTICALE O SUBVERTICALE DI QUALSIASI ALTEZZA, BORDO PONTE, BORDO MURO |  | Q |
| --- | --- | --- |
| SCARPATA CON PENDENZA > 2:3 (ca. 34°) E DISLIVELLO TRA CIGLIO STRADALE E PIEDE SCARPATA > 1,00 m |  | LL |
| SCARPATA CON PENDENZA > 2:3 (ca. 34°)E DISLIVELLO TRA CIGLIO STRADALE E PIEDE SCARPATA < 1,00 m |  | T |

PRESENZA DI INFRASTRUTTURE

| PRESENZA DI INFRASTRUTTURE QUALI EDIFICI, CICLABILI, FERROVIE STRADE SECONDARIE PARALLELE O ORTOGONALI ALLA SEDE STRADALE AD UNA DISTANZA COMPRESA TRA 0 E 5 m E AD UNA QUOTA INFERIORE ALLA QUOTA DEL PIANO VIABILE |  | U |
| --- | --- | --- |
| PRESENZA DI INFRASTRUTTURE QUALI, CICLABILI, FERROVIE STRADE SECONDARIE PARALLELE ALLA SEDE STRADALE, OSTACOLI FISSI LATERALI QUALI PILE DI PONTI, FABBRICATI, TRALICCI A UNA DISTANZA < 5 m E QUOTA PARI O SUPERIORE A QUELLA DEL PIANO VIABILE |  | V |
| PRESENZA DI INFRASTRUTTURE QUALI, CICLABILI, FERROVIE STRADE SECONDARIE PARALLELE ALLA SEDE STRADALE, OSTACOLI FISSI LATERALI QUALI PILE DI PONTI, FABBRICATI, TRALICCI A UNA DISTANZA COMPRESA TRA 5 E 10 m |  | MM |
| PRESENZA DI INFRASTRUTTURE QUALI CICLABILI, FERROVIE STRADE SECONDARIE PARALLELE ALLA SEDE STRADALE, OSTACOLI FISSI LATERALI QUALI PILE DI PONTI, FABBRICATI, TRALICCI A UNA DISTANZA > 10 m |  | X |

LIMITE DI VELOCITA’

| TRATTO STRADALE CON VELOCITA’ COMPRESA TRA 70 E 90 km/h |  | Y |
| --- | --- | --- |
| TRATTO STRADALE CON VELOCITA’ COMPRESA TRA 50 E 70 km/h |  | AA |
| TRATTO STRADALE CON VELOCITA’ < 50 km/h |  | BB |

CARATTERISTICHE DELLA SEDE STRADALE

| TRATTO DI BARRIERA IN RETTILINEO |  | CC |
| --- | --- | --- |
| TRATTO DI BARRIERA INTERNO CURVA |  | DD |
| TRATTO DI BARRIERA ESTERNO CURVA |  | EE |
| TRATTO DI BARRIERA ESTERNO CURVA A VALLE DI UN RETTILINEO DI LUNGHEZZA > 100 m |  | FF |
| TRATTO DI BARRIERA EST. CURVA A VALLE DI UN RETTIL. DI LUNGH. > 100 m CON PENDENZA > 6% |  | GG |
| TRATTO DI BARRIERA IN CENTRO ABITATO |  | HH |

| MATRICE DEI PESI | RISPOSTA ASSEGNATA | PESO SINGOLA RISPOSTA | CLASSIFICAZIONE | DEFINIZIONE RISCHIO | OTTENIMENTO LISTA PRIORITA' | PUNTEGGIO MASSIMO E MINIMO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| traffico totale | II | 25 | PROBABILITA' | Rischio = probabilità che si verifichino eventi che producono danni | Priorità = (sommatoria PROBABILITA') x (sommatoria DANNO) | 2205 |
|  | TT | 10 |  |  |  |  |
|  | UU | 1 |  |  |  |  |
| incidenza traffico pesante | A | 8 | PROBABILITA' |  |  |  |
|  | B | 5 |  |  |  |  |
|  | D | 3 |  |  |  |  |
|  | E | 1 |  |  |  |  |
| andamento planimetrico | F | 4 | PROBABILITA' |  |  | Punteggio minimo = |
|  | G | 2 |  |  |  |  |
|  | H | 1 |  |  |  |  |
| andamento altimetrico | I | 5 | PROBABILITA' |  |  |  |
|  | L | 3 |  |  |  |  |
|  | M | 1 |  |  |  |  |
| quota altimetrica | N | 4 | PROBABILITA' |  |  |  |
|  | O | 2 |  |  |  | 18 |
|  | P | 1 |  |  |  |  |
| scarpata laterale | Q | 12 | DANNO |  |  |  |
|  | LL | 6 |  |  |  |  |
|  | T | 1 |  |  |  |  |
| presenza infrastrutture | U | 20 | DANNO |  |  |  |
|  | V | 10 |  |  |  |  |
|  | MM | 3 |  |  |  |  |
|  | X | 1 |  |  |  |  |
| limite velocità | Y | 15 | DANNO |  |  | Punteggio massimo = |
|  | AA | 4 |  |  |  |  |
|  | BB | 1 |  |  |  |  |
| caratteristiche strada | CC | 2 | PROBABILITA' |  |  |  |
|  | DD | 3 |  |  |  |  |
|  | EE | 5 |  |  |  |  |
|  | FF | 8 |  |  |  |  |
|  | GG | 10 |  |  |  |  |
|  | HH | 1 |  |  |  |  |